I.Сведения об Обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Краткое наименование: ОАО «НИИ ЛМ»

ИНН: 3665087656, КПП: 366501001

Адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Газовая, 2 А, офис 12

Р/с 40702810858000001066 в ВФ ОАО «МДМ Банк»

БИК 042007730

К/с 30 101 810 700 000 000 730

ОКВЭД 29.12.2, 29.12.9, 51.70, 73.10, 74.20.12

ОГРН 1123668019090

Тел.: (473) 279-04-01

Факс: (473) 276-03-95

Адрес электронной почты: info@niilm.ru

II.Основные производственные и финансовые показатели

2.1.Характеристика деятельности общества

## 2.1.1 Виды деятельности ОАО «НИИ ЛМ»

## Научно-исследовательская деятельность

- Проведение НИР в области создания новейших образцов насосов, турбин и энергетических систем.

- Организация и выполнение работ, в том числе и по государственным заказам, на всех этапах создания агрегатов подачи для ракетных двигателей и энергетических установок, включая жидкостные, для комплексов различных видов ракетной техники, оборонных аэрокосмических систем от научных исследований, технических предложений до освоения их в серийном производстве.

- Участие в федеральных целевых программах по созданию энергетических систем, в том числе, для нужд обороноспособности страны.

- Формирование научно-методического обеспечения проектирования импортозамещающего оборудования, в том числе химических, пульповых, нефтяных насосов и энергетических систем для базовых отраслей промышленности.

- Математическое моделирование и оптимизация рабочих процессов на базе современных методов для насосов, турбин и энергетических систем.

- Создание исследовательских лабораторий.

- Развитие международных интеграционных связей с научными центрами, разработчиками и производителями насосов, турбин и энергетических систем.

| Инжиниринг |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Проведение маркетинговых исследований. Проведение ОКР по созданию инновационного оборудования: насосов, турбин и энергетических систем. Подбор и адаптация насосов, турбин и энергетических систем. Разработка, производство, поставка насосов, турбин и энергетических систем. Аудит насосов, турбин и энергетических систем. Сервисное обслуживание и пуско-наладка. Сертификация насосов, турбин и энергетических систем. Проектирование и строительство объектов «под ключ». Внедрение методического, системного, программного и прикладного математического обеспечения. |
| --- | --- |

| Работы, связанные с результатами интеллектуальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- |

- Проведение патентных исследований.

- Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности.

- Планирование и организация работ по введению в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности.

- Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности.

- Формирование банка данных по объектам интеллектуальной собственности.

2.1.2 Объем произведенной продукции

| Наименование | Сумма тыс.руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- |
| Разработка конструкторской документации, расчетные работы | 3373 |

2.1.3 Исследование рынка продукта

Анализ российского насосного рынка оборудования  показывает, что доля отечественной продукции на рынке увеличилась. Соответственно, органы по сертификации, из-за сокращения числа ввозимой импортной продукции, чаще оформляют сертификаты  на продукцию отечественного производства, что позволяет делать прогнозы на востребованность таких центров для отечественной продукции.

Большинство западных стран пользуются услугами независимых испытательных лабораторий, выполняющих функции органа сертификации и работающих по заказам обществ потребителей, а иногда и самих изготовителей продукции. Результаты испытаний (исследований), полученные в таких лабораториях, как правило, никогда и никем не оспариваются. Отрицательное заключение, сделанное в таком независимом центре, может заставить производителя отказаться от выпуска продукции, даже если исследование проводилось по заказу самого производителя.

Создание нового поколения современных насосных агрегатов, способных составить конкуренцию импортным аналогам, невозможно без наличия такого же современного экспериментального комплекса,  техническое оснащение которого обеспечит повышение информативности испытаний, их достоверность и объективность. Немаловажное значение при этом имеют точность полученных результатов и их публичность.

Подпорные магистральные насосы устанавливаются в составе головных нефтеперекачивающих станций (НПС) с резервуарным парком с целью создания подпора для обеспечения бескавитационной работы основных магистральных насосов. Различают вертикальные и горизонтальные подпорные насосы. Подпорные насосы типа НМП (насос нефтяной магистральный подпорный) предназначен для перекачивания нефти к магистральным насосам и создания перед ними подпора, необходимого для обеспечения бескавитационной работы. Насосы этого типа центробежные, горизонтальные, одноступенчатые, с рабочим колесом двустороннего входа, корпус насоса имеет осевой горизонтальный разъем по оси насоса. В нижней части корпуса отлиты входной и напорный патрубки, расположенные горизонтально. Корпус имеет каналы полуспирального подвода и двухзаходного спирального отвода. На валу устанавливается рабочие колесо и два предвключенных осевых колес ( по одному с каждой стороны рабочего колеса). Концевые уплотнения ротора торцового типа с подводом перекачиваемой жидкости от напорной полости насоса. Опорами ротора служат шарикоподшипники с жидкой смазкой при помощи смазочных колец. В корпусах подшипников выполнены камеры для охлаждающей жидкости.

Подшипник со стороны свободного конца вала наряду с радиальными воспринимает и осевые неуравновешенные усилия. Валы насоса и электродвигателя соединяются зубчатой муфтой.

Насосы НМП  были разработаны в 60-х годах прошлого века специалистами Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института атомного и энергетического насосостроения ВНИИАЭН. Серийное изготовление насосов производилось на заводе «Уралгидромаш» (г. Сысерть). Насосы НМП изготавливались трех типов на номинальные подачи 2500, 3600 и 5000 м³/ч.

Многолетний опыт работы насосов НМП производства «Уралгидромаш» 
(г. Сысерть) выявил их основной недостаток, заключающийся в необходимости размещения в заглубленных зданиях подпорных НПС. В процессе строительства и эксплуатации таких объектов приходится выполнять сложную систему изоляции помещений от проникновения грунтовых вод, что приводит к значительным капитальным вложениям и эксплуатационным издержкам.

Разрабатываемый электронасосный агрегат предназначен для обеспечения бескавитационной работы магистральных электронасосных агрегатов по перекачке нефти и нефтепродуктов в системах магистральных трубопроводов, а также для технологических перекачек на нефте- и нефтепродуктоперекачивающих станциях (НПС) действующих и строящихся нефтепроводов.

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Подача Qn , м3/ч | 1000 |
| Напор, м | 40 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1000 |
| Мощность насоса 4), кВт, не более | 116 |
| Мощность электронасосного агрегата 4), кВт, не более | 123 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| КПД насоса, % не менее | 87 |
| КПД электронасосного агрегата, % , не менее | 80 |

Разработка выполняется с целью создания электронасосного агрегата российского производства – замещающего аналога электронасосного агрегата типа 14НДс-Н, отвечающего современным требованиям и имеющего высокие энергетические и эксплуатационные характеристики и уменьшенные массогабаритные показатели.

### 1. ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» (Россия, г. Химки)

Созданные на базе ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко» насосы типа НГНП имеют по сравнению с насосами ряда НМП уменьшенные массогабаритные характеристики, увеличенную при подачах до 4000 м3/час экономичность и повышенную всасывающую способность, позволяющую устанавливать насосы на нулевой отметке при увеличенных минимальных уровнях нефти в резервуарах.

Нефтяной горизонтальный подпорный насосный агрегат НГПНА 3600-120 предназначен для подачи нефти из резервуаров к магистральным насосам и устанавливается в составе головных нефтеперекачивающих станций (НПС) магистральных нефтепроводов.

Насосный агрегат НГПНА может быть использован для наливных терминалов, а также в качестве насосов для внутрипарковой перекачки  нефти и раскачки резервуаров.

Агрегат поставляется с основным ротором на подачу 3600 м3/час, а также с роторами на 2500 м3/час или на 4500 м3/час.

Конструкция насоса обеспечивает параллельную работу насосных агрегатов.

- Насос эксплуатируется без масляной станции. Узлы насоса смазываются и охлаждаются непосредственно перекачиваемой нефтью, без какой-либо дополнительной обвязки насоса трубопроводами.

- Насос обладает высокой всасывающей способностью. Кавитационный запас находится в диапазоне 1,5-3,0 м.

- Насос имеет высокую надежность - наработка на отказ составляет не менее 15 тысяч часов.

- В составе головных НПС с незаглубленным резервуарным парком подпорные насосные агрегаты НГПНА 3600-120 монтируются  на нулевой отметке.

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Подача, м3/ч | 2500 | 3600 | 4500 |
| Напор, м | 140 | 135 | 125 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 83 | 85 | 85 |
| Допускаемый кавит. запас, не более, м | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) | 25 (1500) |
| Средне-квадратичное значение виброскорости, не более, мм/с | 3,5 |
| Ресурс работы до ремонта, не менее, час | 36000 |
| Срок службы до списания, не менее, лет | 50 |
| Габаритные размеры (дл.х шир. х выс.), мм | 2450 х 2130 х 1820 |
| Масса, кг | 5800 |

Привод агрегата в зависимости от типоразмера ротора осуществляется  асинхронным короткозамкнутым электродвигателем во взрывонепроницаемой оболочке типа АЗВ или АЗТВ с воздухо-воздушным охлаждением мощностью от 800 до 2000 кВт, напряжение сети 6 или 10 кВ.

2. ОАО «Насосэнергомаш» (Украина, г. Сумы).

ОАО «Насосэнергомаш», кроме магистральных насосов, выпускает подпорные магистральные  насосные агрегаты АНГПН-М 3600-120.

Насосы НГПН-М 3600-120 – нефтяные горизонтальные, предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 до + 45 °С. Насосные агрегаты АНГПН-М могут изготавливаться в как в обычном, так и в сейсмостойком исполнении (для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 баллов включительно по шкале МКК-64).

Агрегаты предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 2(В-1г) для транспортировки нефти и нефтепродуктов (с температурой от -10 до +50 °С), пары которой образуют с воздухом взрывоопасные смеси категории IIА, группы Т3 (ГОСТ Р 51330.9-99, ПУЭ, Издание 6).

Насосы НГПН-М 3600-120 выполнены в стальном корпусе, который обеспечивает стабильную работу насоса в широком диапазоне (подача от 2500 до 4000 м3/ч, напор от 50 до 125 м). Конструкция корпуса обеспечивает возможность разборки насоса и выем ротора без отсоединения технологических трубопроводов. Такое конструктивное решение значительно снижает затраты и время на проведение ремонтов. Нужно отметить, что время восстановления насоса НГПН-М 3600-120 составляет не более 72 часов.

Применение конических переходников, исключающих применение фланцевых соединений, позволяет снизить воздействие на экологию. В настоящее время этому вопросу уделяется также большое внимание наряду с повышением надежности насосного оборудования в целом.

Конструктивно НГПН-М 3600-120 представляет собой центробежный горизонтальный насос спирального типа, одноступенчатый с предвключенными колесами, с осевым разъемом корпуса, с двусторонним подводом перекачиваемой среды к рабочему колесу, межопорный (колеса расположены между подшипниковыми опорами).

Применение предвключенных колес повышает кавитационные качества насоса. Радиальные нагрузки от ротора воспринимаются опорными подшипниками качения с автономной кольцевой смазкой. Для восприятия остаточного осевого усилия ротора используется сдвоенный радиально-упорный подшипник качения. В качестве концевых уплотнений вала применены одинарные торцовые уплотнения с дополнительным (резервным) уплотнением со стороны атмосферы. Для обеспечения надежной работы торцовых уплотнений при разрежении на входе в насос, в конструкции насоса предусмотрена подача запирающей среды (перекачиваемой нефти) из полости нагнетания в полости камер торцовых уплотнений. Для очистки затворной нефти от механических примесей, подводимой с нагнетания в камеры торцовых уплотнений, используются гидроциклонные сепараторы. Поставляемое оборудование имеет частоту вращения до 1000 об/мин, что позволило снизить его виброактивность и улучшить всасывающие характеристики агрегатов. Применение новых материалов с улучшенными физико-химическими свойствами позволяет повысить надежность и долговечность насоса и в два раза увеличить срок его эксплуатации. Приемочные испытания агрегата электронасосного АНГПН-М 3600-120, были проведены с участием представителей 
ОАО АК «Транснефть» в ноябре 2010 года на испытательном стенде завода. Проведенные испытания подтвердили заявленные энергетические и кавитационные характеристики. Насосы НГПН-М 3600-120 и агрегаты электронасосные на их основе применяются также для обеспечения необходимого подпора перед нефтяными магистральными насосами. На агрегат электронасосный АНГПН-М 3600-120 получены Российский сертификат соответствия на соответствие требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и Разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В июле 2011 года с ОАО «Насосэнергомаш» была отгружена 1-я партия насосов (8 шт) НГПН-М 3600-120 для Нефтебазы "Усть-Луга". входящего в Балтийскую трубопроводную систему (БТС-2) .

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Подача, м3/ч | 2500-4000 |
| Напор, м | 50-125 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 85,5 |
| Допускаемый кавит. запас, не более, м | 2,0 |
| Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) | 1000 |
| Ресурс работы до ремонта, не менее, час | 63000 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 40000 |

КПД насосов ПГНН ОАО «НИИ ЛМ» выше, чем у подпорных насосов других производителей.

По кавитационному запасу насосы ПГНН ОАО «НИИ ЛМ» не уступают подпорным вертикальным нефтяным насосам других производителей.

Среди отечественных и стран СНГ производителей подпорных насосов только у насосов ПГНН ОАО «НИИ ЛМ» существует возможность работы при незначительном содержании газа в среде.

Потребляемая мощность подпорных нефтяных насосов ПГНН ОАО «НИИ ЛМ» является одной из самых низких по сравнению с отечественными и зарубежными производителями, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.

Логистические затраты  у ОАО «НИИ ЛМ» ниже, чем у «Насосэнергомаш» и других зарубежных производителей.

Сильные и слабые стороны конкурентов и возможности ОАО «НИИ ЛМ» примерно одинаковые. Низкая стоимость конкурентов компенсируется предлагаемыми нестандартными потребительскими характеристиками насосов, элементами организации маркетинга (конкурентоспособность менеджмента в сфере маркетинга, личные продвижения, стимулирование потребителей, имидж предприятия и др.).

Можно говорить о защищенности ОАО «НИИ ЛМ» от конкуренции на данном временном отрезке, вследствие того, правительство России активно проводит политику «импортозамещения» и ОАО АК «Транснефть» осуществляет планомерную политику закупки продукции отечественного производства.

2.1.4 Анализ рисков Общества

Анализ рисков и пути их преодоления представлены в таблице :

| № п/п | Риск и узкие места | Меры предупреждения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Снижение цен на нефть, падение спроса на данный вид продукции | Гибкая ценовая политика, диверсификация продуктовой линейки организации |
| 2. | Изменение макроэкономической обстановки в стране и, как следствие, увеличение налогооблагаемой базы, повышение тарифов и цен на энергоносители, материалы и комплектующие | Проведение анализа чувствительности проекта на изменение внутренних и внешних факторов |

Опыт работы ОАО «НИИ ЛМ» на рынке насосного оборудования, научно-технологический задел предприятия, активная маркетинговая политика минимизируют риски связанные с ликвидностью проекта.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества:

2.2.1. Положения учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:

| Наименование показателя | За 2012 г. тыс. руб. |
| --- | --- |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2858 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (2149) |
| Валовая прибыль | 709 |
| Коммерческие расходы | 0 |
| Управленческие расходы | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 709 |
| Проценты к получению | 0 |
| Проценты к уплате | 0 |
| Доходы от участия в других организациях | 0 |
| Прочие доходы | 0 |
| Прочие расходы | (156) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 553 |
| Текущий налог на прибыль В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | (140) 30 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 0 |
| Прочее | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 413 |

2.2.3. Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и

внебюджетные фонды - своевременное

2.2.4. Сведения о резервном фонде Общества — не создан

2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:

| № п/п | Наименование показателя | 01.01.13 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сумма чистых активов | 513 |
| 2. | Уставный капитал | 100 |
| 3. | Резервный фонд | 0 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу, % | 51,3 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, % | -//- |

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

Кредиторская задолженность на 31.12.2012г. - 989 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность на 31.12.2012г.   -  84 тыс. руб.

2.3. Перспективы развития общества и основные направления по оздоровлению финансового положения

- будут созданы новые рабочие места, прежде всего для молодых ученых и работников ОАО «НИИ ЛМ»;

- возрастет заработная плата;

- будет создана материально-техническая база для создания научных лабораторий;

- существенно сократятся сроки создания и освоения новой наукоемкой продукции;

- будут созданы новые объекты интеллектуальной собственности;

- будет достигнут бюджетный эффект.

2.4 Научно- техническая деятельность

К разработкам относится:

| № п/п | Наименование | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск конструкторской документации рабочего колеса ПГНН1000.40 | Договор №1333/316-12 от 18 июня 2012, ОАО «Турбонасос» |
| 2 | Выпуск конструкторской документации отливки корпуса насоса ПГНН1000.40 | Договор №1336/316-12 от 12 июля 2012, ОАО «Турбонасос» |
| 3 | Профилирование подвода двухпоточного центробежного насоса ПГНН1000.40 | Договор №1382/316-12 от 28 ноября 2012, ОАО «Турбонасос» |
| 4 | Проверочный расчет критических частот вращения ротора подпорного горизонтального нефтяного насоса ПГНН1000.40 | Договор №1384/316-12 от 04 декабря 2012, ОАО «Турбонасос» |
| 5 | Разработка КД на магистральный нефтяной насос | Договор №ЛМ-1/12 от 04 сентября 2012, ООО «Рилком» |

2.5 Качество продукции

Разрабатываемый электронасосный агрегат предназначен для обеспечения бескавитационной работы магистральных электронасосных агрегатов по перекачке нефти и нефтепродуктов в системах магистральных трубопроводов, а также для технологических перекачек на нефте- и нефтепродуктоперекачивающих станциях (НПС) действующих и строящихся нефтепроводов.

Разработка выполняется с целью создания электронасосного агрегата российского производства – замещающего аналога электронасосного агрегата типа 14НДсН, отвечающего современным требованиям и имеющего высокие энергетические и эксплуатационные характеристики и уменьшенные массогабаритные показатели.

Электронасосный  агрегат должен иметь показатели назначения и эффективности соответствующие приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Подача Qn , м3/ч | 1000 |  |
| 2 Напор, м | 40 |  |
| 3 Частота вращения ротора, об/мин | 10005) | Синхронная |
| 4 Мощность насоса 4), кВт, не более | 116 | При плотности ρ=860 кг/м3 |
| 5 мощность электронасосного агрегата 4), кВт, не более | 123 | При плотности ρ=860 кг/м3 |
| 6 Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |  |
| 7 КПД насоса, % , не менее | 85 |  |
| 8 КПД электронасосного агрегата, % , не менее | 80 |  |
| Перекачиваемая среда | Наименование показателя | Единица измерения | Значения |
| Нефть ГОСТ Р 51858 и нефтепродукты (бензин, авиационный керосин, дизельное топливо) | Температура | °С | Минус 10 до плюс 50 |
|  | Кинематическая вязкость | М2/с | От 5·10-5 до 300·10-6 |
|  | Плотность при 20°С | Кг/м3 | От 700 до 900 |
|  | Давление насыщенных паров, не более | кПа | 93,3 |
|  | Содержание примесей: - массовая доля серы, не более - массовая доля парафина, не более - массовая доля механических примесей, не более | % % % | 3,5 7,0 0,05 |
|  | - максимальный линейный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса, не более | мм | 4 |
|  | - массовая доля воды, не более | % | 1,0 |
|  | - концентрация хлористых солей, не более | Мг/л | 900 |
|  | - содержание сероводорода, не более | ppm | 100 |

5.1.5 Электронасосный агрегат должен быть предназначен для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и2 по ГОСТ Р 51330.9 и класса В-1а по ПУЭ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории Ι Ι А по ГОСТ Р 51330.11, группа взрывоопасной смеси ТЗ по ГОСТ Р 51330.5 и ПУЭ.

5.1.6 Электронасосный агрегат должен изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ Р 15150 с диапазоном рабочих температур от плюс 1 °С до плюс 40°С.

5.1.7 Электронасосный агрегат должен изготавливаться в сейсмостойком исполнении (исполнение «С») для районов с сейсмичностью от 6 до 9 баллов включительно по шкале MSK 64.

Высота установки электронасосного агрегата над уровнем моря – до 1000 м.

5.1.8 Напорная характеристика электронасосного агрегата Н=f(Q) должна быть пологопадающей в диапазоне от нулевой подачи до правой границы рабочего диапазона подач с условием обеспечения максимального КПД на номинальном режиме.

5.1.9 Время работы электронасосного агрегата на закрытую задвижку не более 3 мин.

5.1.10 Допускаемая утечка перекачиваемой среды в систему сбора утечек через одно торцовое уплотнение – не более 0,2 л/ч. Утечки перекачиваемой среды в атмосферу не допускаются.

5.1.11 Конструкция электронасосного агрегата должна предусматривать контроль температуры подшипников насоса и электродвигателя.

5.1.12 В конструкторской документации на электронасосный агрегат должны быть предусмотрены места установки датчиков контроля вибрации, датчиков контроля температуры подшипников, датчика осевого смещения ротора насоса и датчиков контроля утечек из торцовых уплотнений.

5.1.13 Конструкция и размеры опорных поверхностей электронасосного агрегата должны исключать возможность его неустойчивого положения во время работы.

5.1.14 На входящее в состав электронасосного агрегата взрывозащищенное электрообуорудование (электродвигатель, датчики и т.д.) должен быть сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора.

3.4 Конструкция насоса должна обеспечивать их сборку и разборку без отсоединения технологических трубопроводов и установку на штатные фундаменты перекачиваемой станции.

Вал насоса должен быть цельным и полностью механически обработан. Вал насоса должен быть рассчитан на передачу максимального крутящего момента. Ротор насоса должен быть динамически отбалансирован. Класс точности балансировки G6,3 согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007.

Электронасосный агрегат не должен отрицательно воздействовать на окружающую среду как при транспортировании, так и  при эксплуатации -  не выделять вредных веществ, изготавливаться из негорючих материалов. Вышедшие из строя и отработавшие свой ресурс детали должны отпариваться и передаваться на утилизацию в специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку опасных отходов.

Основными целями в области качества являются:

1.Выпуск продукции высокого качества, отвечающей требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающей функциональные свойства, эксплуатационные характеристики, безопасность и надежность.

2.Разработка видов продукции в соответствии с требованиями и запросами  заказчиков.

3. Повышение конкурентоспособности продукции при помощи изучения динамики потребности.

4. Постоянное улучшение качества продукции в соответствии с изменяющимися требованиями и запросами потребителей.

Основные задачи в достижении поставленных целей:

1) обеспечение и совершенствование основных качественных характеристик продукции, повышающих конкурентоспособность;

2) непрерывное развитие средств производства;

3) обеспечение результативного функционирования системы менеджмента качества;

4) улучшение организационных структур и методов, повышающих ответственность за качество на всех стадиях производственного процесса.

2.6 Кадровая политика

| Должность (специальность, профессия) , разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Оклад, руб. | Надбавки, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТР |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор | 0,5 | 50 000 |  |  | 25 000 |
| Главный бухгалтер | 0,5 | 40 000 |  |  | 20 000 |
| Директор по вопросам управления | 1 | 20 000 |  |  | 20 000 |
| Технический директор | 0,5 | 30 000 |  |  | 15 000 |
| Заместитель главного бухгалтера | 0,5 | 30 000 |  |  | 15 000 |
| Секретарь Совета директоров | 0,5 | 14 000 |  |  | 7 000 |
| Юрист | 2 | 15 000 |  |  | 30 000 |
| Инженер-конструктор | 3 | 15 000 |  |  | 45 000 |
| АТ - специалист | 2 | 15 000 |  |  | 30 000 |
| Экономист | 1 | 15 000 |  |  | 15 000 |
| Специалист | 0,5 | 14 000 |  |  | 7 000 |
| Уборщица | 0,5 | 14 000 |  |  | 7 000 |
| Всего: | 12,5 |  |  |  | 236 000 |
| Средняя заработная плата одного работника, руб. | 18880 |

III. Корпоративные действия

3.1 Уставный капитал по состоянию на 01.01.2013  г. составляет

| № п/п | Наименование | Размещенные акции | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | акции (шт.) | сумма по номиналу (руб.) | Полностью оплаченные акции (шт.) | Частично оплаченные по номиналу (руб.) |
| 1. | Обыкновенные акции | 1000 | 100 000 | 1000 | --- |

  - Сведения о доходах по ценным бумагам общества

| Вид ценной бумаги | 2012 г. |
| --- | --- |
|  | Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб. | Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб. |  |
| Обыкновенная акция Привилегированная акция | --- | --- | --- |  |

3.3 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2012 г. было проведено 2 (два) общих собраний акционеров ОАО «НИИ ЛМ»:

I. Общее собрание акционеров ОАО «НИИ ЛМ», на котором принято решение:

  - Создать ОАО «Научно-исследовательский институт лопастных машин».

  - Определить адрес местонахождения Общества: 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12 .

  - Определить состав Учредителей:

- Общероссийская общественная организация «Российская инженерная академия», ИНН 3664046880, ОГРН 1023600006737, местонахождение: 394000, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50.

- Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение «ТЭН», ИНН 3662047006, ОГРН 1033600009277, местонахождение: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2 А.

- Общество с ограниченной ответственностью «Завод Агрегат», ИНН 3665061231, ОГРН 1073667021977, местонахождение: 394038, г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3 Б.

4. Определить размер уставного капитала в 100 000 рублей, Уставной капитал определить в 1000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

5.  Определить порядок оплаты уставного капитала денежными средствами.

6.  Заключить договор о создании Общества и утвердить Устав Общества.

7. Определить держателем реестра акционеров Общества само Общество : ОАО «НИИ ЛМ».

8. Избрать членами Совета директоров: Мордасова Анатолия Григорьевича, Часовских Анатолия Ильича, Веселова Валерия Николаевича, Печкурова Сергея Владимировича, Житенева Ивана Михайловича.

9. Избрать членами ревизионной комиссии: Чихиреву Елену Александровну, Василенко Елену Владимировну, Рязанцева Валерия Петровича.

10. Назначить заявителем  при государственной регистрации Общества Мордасова Анатолия Григорьевича.

II. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИ ЛМ», на котором приняты решения:

  - Внести соответствующие изменения в Устав Общества.

  - Доработать положение о Совете директоров.

  - Рассмотреть вопрос о дополнительной эмиссии акций на следующем общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ».

  - Рассмотреть вопрос по одобрению крупной сделки на следующем общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ».

3.4 Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 5 (пять)

- персональный состав совета директоров ОАО "НИИ ЛМ" в 2012 году:

| Член Совета директоров | Краткие биографические данные |
| --- | --- |
| Мордасов Анатолий Григорьевич | 07.01.1952 года рождения; образование: высшее; Председатель Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ»; Председатель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия». |
| Веселов Валерий Николаевич | 06.11.1953 года рождения; образование: высшее; Главный конструктор по энергетическим системам ОАО «Турбонасос». |
| Житенев Иван Михайлович | 23.09.1949 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ЗАО «НПО ТЭН». |
| Печкуров Сергей Владимирович | 23.01.1968 года рождения; образование: высшее; Главный конструктор по насосному направлениюОАО «Турбонасос». |
| Часовских Анатолий Ильич | 20.05.1958 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор «Центрспецстрой» |

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 5 (пять)

- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2012 г.:

- 02.04.2012 –  избрание председателя Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров Общества, назначение Генерального директора.

- 06.05.2012 – определение основных направлений деятельности ОАО «НИИ ЛМ», определение стратегии организации рекламной компании по продвижению имиджа ОАО «НИИ ЛМ», проведения подготовительных мероприятий по проведению дополнительной эмиссии акций.

- 01.10.2012–составление перспективного плана развития Общества на IVквартал 2012 года и на 2013 год, предоставление акционерам копии Уведомлений о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, подготовка проекта решения о дополнительной эмиссии акций, подготовка изменений в Устав Общества в соответствии с действующими нормативными актами РФ, возложить обязанности по ведению Реестра владельцев ценных бумаг Общества на генерального директора ОАО «НИИ ЛМ»  С.А. Повеквечных, с последующей передачей этих функций Регистратору.	Возложить обязанности по ведению Реестра владельцев ценных бумаг Общества на г

3.5 Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:

- с 02.04.2012г. Генеральным директором Общества был назначен

Повеквечных Сергей Алексеевич

1961 года рождения.   Образование высшее.

Долей участия в Обществе, обыкновенных именных акций Общества не имеет.

Сделок по приобретению/ отчуждению указанных акций в 2012 году не совершал.

Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год:

«положительная»

3.6 Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- председатель  ревизионной комиссии общества: В.П. Рязанцев

- количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека

- персональный состав ревизионной комиссии общества на 02.04.12:

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Рязанцев Валерий Петрович | Директор по вопросам управления ОАО «НИИ ЛМ» |
| Чихирева Елена Александровна | Главный бухгалтер Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия» |
| Василенко Елена Владимировна | Ведущий специалист ОАО «Турбонасос» |

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:

проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2012 году не проводились.

3.7 Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров и другим  должностным лицам эмитента

В соответствии с п.п. 37 п.15.1 Устава общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров  в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций находится в компетенции  общего собрания акционеров.

В 2012 году  общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения  членам Совета директоров, и никаких выплат Обществом не производилось.

3.8  Изменение уставного капитала общества:

Уставный капитал Общества составляет 100 000( сто тысяч ) рублей  и состоит из  1000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Изменений уставного капитала в 2012 г. не происходило.

3.9 Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

| №№ пп | Наименование дочернего, зависимого общества | Доля ОАО «НИИ ЛМ» в Уставном капитале, % | Сумма вклада в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- | --- |

3.10 Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.12):

| Аффилированные лица | % от уставного капитала |
| --- | --- |
| Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов: |
| Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия» | 33 |
| Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение «ТЭН» | 34 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Завод Агрегат» | 33 |
| Члены Совета директоров: |
| Веселов Валерий Николаевич | --- |
| Житенев Иван Михайлович | --- |
| Мордасов Анатолий Григорьевич | --- |